## Slide 1: 计算机系统 I
第一章：简介

## Slide 2: 大纲
课程基本信息
课程目标、为什么学习此课程及我们的安排
计算机系统简述
计算机如何求解问题：问题描述至电路执行
两个重要的思想

## Slide 3: 什么是计算机

## Slide 4: 更严谨的定义： 数字电子通用计算机

## Slide 7
服务器
路由器
传感器
超级计算机

## Slide 8: 仓储型计算机
数据中心
云计算

## Slide 9: 计算无处不在。。。 Computers are everywhere……

## Slide 10: 我们的时代：信息技术时代
  信息技术时代重要标志：
数字电子通用计算机的发明与应用。
通用微处理器是信息领域最关键、最核心的技术
通用微处理器是当前最复杂的数字电路系统 ，是数字计算机的核心部件。
计算机系统设计课程的核心是设计与实现高性能计算机系统。相关课程包括计算机系统I、II、III。
角色转变
计算机使用者 vs 计算机设计者
传统课程安排与现在课程安排的对比
Notes: 传统：顶-》底
本课程：底-》顶

## Slide 11
你对计算机系统的理解？
你能回答吗：当我按下键盘翻一页幻灯片
  为什么我按一下键盘能够翻一页幻灯片？
  从按一下键盘到翻一页幻灯片经过了什么过程？包括应用程序、操作系统、硬件系统、处理器、以及晶体管？
  程序的运行和晶片中的电子的流动之间的关系？
  在上述过程中涉及的重要量化指标（性能、功耗、成本）的关系？

## Slide 12: 本课程简介

## Slide 13: 课程目标
理解计算机是如何运作的
  方法：由底至上,从晶体管到应用程序
  像建房子一样，建造计算机
理解如何使用计算机帮助我们解决问题
介绍计算机科学与工程的各种经典概念、设计原则，这些不随着时代的改变而改变！

## Slide 14: 我们的安排
第二章：Bit、数据类型及其运算
  计算机的本质（不过是一个电子设备而已）
  计算机如何表示信息
第三章：数字逻辑
  如何表示0，1
  门电路、组合电路、
  寄存器、内存、时序电路
  有限状态机

## Slide 15: 我们的安排
第四章：冯诺依曼计算机模型
  模型简介
  举例：小型计算机LC-3
  程序如何运行、指令、程序跳转、停机
第五章：LC-3详解
  指令集合
  内存寻址
  LC-3机器指令编程

## Slide 16: 我们的安排
第六章：如何求解问题
  结构化程序设计
  调试
第七章：汇编语言
  从机器指令到汇编
  汇编程序如何编译至机器指令程序
  可执行文件格式、多目标文件、链接

## Slide 17: 我们的安排
第八章：输入输出设备
  硬件结构、同步/异步IO
  键盘如何输入信息、显示器输出信息
  中断IO
第九章：TRAP、子程序
  系统调用TRAP及实现
  子程序原理及实现

## Slide 18: 我们的安排
第十章：栈、全面总结LC-3
  动机、内存实现
  中断驱动IO、嵌套
  数据转换
  栈的使用举例

## Slide 19: 计算机系统简述

## Slide 21: 计算机系统
输入、输出设备
存储
中央控制器（处理器））
  运算器
  控制器

## Slide 22: 存储

## Slide 23: 如何使用计算机求解问题

## Slide 24: 计算机求解问题过程
描述问题
分析问题 —— 算法
语言实现算法
机器结构 —— 指令集
微体系结构
电路
器件

## Slide 25: 每个层次的功能描述
Problem Statement
  stated using "natural language"
  may be ambiguous, imprecise
Algorithm
  step-by-step procedure, guaranteed to finish
  definiteness, effective computability, finiteness
Program
  express the algorithm using a computer language
  high-level language, low-level language
Instruction Set Architecture (ISA)
  specifies the set of instructions the computer can perform
  data types, addressing mode

## Slide 26: 每个层次的功能描述(cont.)
Microarchitecture
  detailed organization of a processor implementation
  different implementations of a single ISA
Logic Circuits
  combine basic operations to realize microarchitecture
  many different ways to implement a single function (e.g., addition)
Devices
  properties of materials, manufacturability

## Slide 27: 自顶向下层次的转化
怎么利用计算机求解问题的系统过程
Problem
Algorithm
Program
Software Design:
choose algorithms and data structures
Programming:
use language to express design
Instr Set
Architecture
Compiling/Interpreting:
convert language to machine instructions

## Slide 28
Instr Set
Architecture
Microarch
Circuits
Processor Design:
choose structures to implement ISA
Logic/Circuit Design:
gates and low-level circuits to implement computer components
Devices
Process Engineering & Fabrication:
develop and manufacture lowest-level components

## Slide 29: 每个层次的选择
Solve a system of equations
Gaussian
elimination
Jacobi
iteration
Red-black SOR
Multigrid
FORTRAN
C
C++
Java
Intel x86
Sun SPARC
IBM PowerPC
Pentium 4
Core 2 Duo
AMD Athlon X2
Ripple-carry adder
Carry-lookahead adder
Static CMOS
Dynamic CMOS
Nanomechanical
Tradeoffs:
cost
performance
power
(etc.)
Notes: Sun and Java are trademarks of Sun Microsystems, Inc. SPARC is a trademark of SPARC International, Inc. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation. IBM and PowerPC are trademarks of IBM Corporation. AMD and Athlon and trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

## Slide 30: 计算机系统发展的重要思想

## Slide 31: 第一个重要思想
计算设备具有通用性。对一个计算设备而言，只要具备足够的资源（内存，时间…）,它可以解决任何问题。
=
=
Smart Phones
Laptops
Supercomputers

## Slide 32: 计算机的数学模型 —— 图灵机
Alan Turing：1937年提出
  输入输出带
  有限状态机状态

## Slide 33: Turing论文
任何计算可由某个图灵机实现。
http://www.turingarchive.org/browse.php/B/12
Tadd
加法图灵机
Tmul
乘法图灵机

## Slide 34: 通用的图灵机
图灵描述一种能实现其它专用图灵机的通用图灵机模型。
  inputs: data, plus a description of computation (Turing machine)
U
a,b,c
c(a+b)
Universal Turing Machine
Tadd, Tmul
U 是可编程的– so is a computer!
  指令是输入数据的一部分
  现在所有的计算机系统都是图灵机或其子集
  Therefore, a computer is a universal computing device!

## Slide 35: 第二个重要思想：分层化
Abstraction helps us Manage Complexity ：计算机体系结构的层次化结构
使用计算机求解问题，问题虽然使用自然语言描述，到计算机使用一系列电子设备以高电压、低电压方式解决该问题，中间经过了一系列的变换，每一个变换抽象成一个层。

## Slide 36
Algorithm and Data Structure
Gates/Register-Transfer Level (RTL)
Application
Instruction Set Architecture (ISA)
Operating System/Virtual Machines
Microarchitecture
Electronic Devices
Programming Language/Compiler
Analog/Digital Circuits
Physics
集成电路
数字逻辑
操作系统/虚拟机
算法基础/数据结构
程序设计/编译技术
微电子
计算机组成
Related Courses
Abstraction Layers in Modern Systems

## Slide 37: 计算机如何工作——启发式理解
lw $t0, 0($2)
lw $t1, 4($2)
sw $t1, 0($2)
sw $t0, 4($2)
高层语言 (例如 C)
汇编程序 (例如MIPS)
机器语言程序
硬件架构描述 (例如CPU、存储内部与之间数据流图)
编译器
编译
机器解释
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
逻辑电路
电路实现
Anything can be represented as a number, i.e., data or instructions

## Slide 38: 原则一：抽象
关注外部功能，忽略内部细节
站在更高的层次看问题
晶体管 -> 逻辑门 ->加法器、选择器 -> 内存、算术逻辑单元、控制器 -> 计算机
本课题将不断提高抽象层次

## Slide 39: 原则二：不区分软硬件
大家的观点：Donald Knuth
互相促进，深入了解系统细节有助于设计更好的软件，动态互相促进的过程
工业界实践
  软件对于硬件的促进——Intel处理器多媒体指令
  硬件对于软件的促进——各类排序算法在不同CPU、缓存、存储模型下性能各异，不存在最优的排序算法

## Slide 40: 本章总结
计算机系统简述：输入输出系统、运算器、控制器、存储
计算机如何求解问题：问题描述至电路执行，层层递进的系统性变换
重要思想：通用，层次化与软硬件结合

## Slide 41: 如何学好此课程
一定仔细阅读教材
作业
程序
实验
实践、实践、实践！

## Slide 42
作业：
1.5 （画图）
1.23