## Slide 1
第三章
数字逻辑

## Slide 2: 第二章复习
计算机中数据的表示
  1、 bits:0/1
  2、 数据类型
  3、 算术、逻辑操作
  4、 进制转换

## Slide 3: 第三章内容
3.1 MOS晶体管
3.2 逻辑门
3.3 组合逻辑
3.4 存储单元
3.5 内存的概念
3.6 时序电路
3.7 LC-3计算机的数据通路

## Slide 4: 3.1 MOS晶体管
Switch open:
  断路
  灯泡： off
  Vout ： +2.9V
Switch closed:
  通路
  灯泡：on
  Vout ： 0V
简单开关电路
Notes: 4

## Slide 5: N型MOS晶体管
MOS ：Metal Oxide Semiconductor
  金属氧化物半导体，分为N型和P型。
N型
  栅极为高电平, #1-#2通路， (switch closed)
  栅极为低电平, #1-#2断路， (switch open)
Gate = 1
Gate = 0
Notes: 5

## Slide 6: P型MOS晶体管
P型与N型工作机制完全相反
  栅极为高电平, #1-#2断路， (switch open)
  栅极为低电平, #1-#2通路， (switch closed)
Gate = 1
Gate = 0
Notes: 6

## Slide 7: 3.2逻辑门
Complementary MOS(CMOS)：
同时使用N型和P型 MOS晶体管
使用CMOS实现逻辑门电路: AND, OR, NOT.
模拟信号与数字信号的转换（以MOS电路为例）：

## Slide 8: 非门(NOT Gate)
In | Out
0 V | 2.9 V
2.9 V | 0 V
In | Out
0 | 1
1 | 0
Truth table
2.9V
0V
Notes: 8

## Slide 9: 或非门(NOR Gate)
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Notes: 9

## Slide 10: 或门(OR Gate)
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 11: 与非门(NAND Gate)
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Notes: 11

## Slide 12: 与门(AND Gate)
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 13: 基本逻辑门
Notes: 13

## Slide 14: 摩根定律
如何将与门转换成或门：
A | B |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Notes: 14
If there's time, perhaps discuss how all gates can be implemented with NAND (or NOR).
Therefore, you can implement any truth table using only NAND (or NOR) gates.

## Slide 15: 多输入门
可以设计具有多个输入的逻辑门，
  与门：所有输入为1时，输出为1.
  或门：任何一个输入为1时，输出为1.
  与非门、或非门：
也可使用多个2输入门电路

## Slide 16: 逻辑完备性
使用与门、或门、非门可实现任何形式的逻辑.
A | B | C | D
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Notes: 16
Note the use of the bubbles (NOT) in the input.

## Slide 17: 习题
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.11

## Slide 18: 3.3组合逻辑
两大类：组合逻辑电路和时序逻辑电路。
组合逻辑电路的特点：
a.无反馈，无记忆元件
b.任何时刻的输出只与此时刻的输入有关
组合逻辑电路
x1
x2
xm
…
…
y1
yn
y2
Y1=F(x1,x2,…,xm)
Y2=F(x1,x2,…,xm)
Yn=F(x1,x2,…,xm)
…

## Slide 19: 时序逻辑电路
时序逻辑电路特点：
① 结构上存在输出到输入的反馈通道，且有存储器件；  ② 因为有存储器件， 所以电路具有记忆功能。 

## Slide 20: 译码器Decoder
n 个输入, 2n 个输出
  在所有输出中有且仅有一个为1，其余皆为0.
2输入译码器
Notes: 20
Uses of decoder:
convert memory/register address to a control line that selects that location
convert an opcode to one of n control lines

## Slide 22: 多路复用器Multiplexer (MUX)
2n 个输入, n个选择线 ，1个输出
  从多个输入中选择一个，并将其与输出相连。
4-to-1 MUX
Notes: 22
Another view: decode S, and AND each output with one of the MUX inputs.
Also explain multi-bit inputs.
Uses of multiplexer:
select which input to use for function
select which computed value to pass to next stage (or to place on bus)

## Slide 24: 全加器Full Adder
包含进位的加法，3个输入，2个输出.
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: 24
A half-adder is one that doesn't take a carry-in.
Sum is one when 1 or 3 inputs are one. Carry-out is one when 2 or 3 inputs are one.

## Slide 26: 4-bit加法器
Notes: 26
This is called a "ripple-carry" adder. The sum becomes valid as the carry ripples its way from the low bit to the high bit. How many gate delays until the output is settled?

## Slide 27: 可编程逻辑阵列
包含一组与门以及一组或门，可实现任何逻辑函数的可构建模块。图3-17

## Slide 28: 习题
3.16
3.17
3.18
3.23
3.24
3.26
3.28
3.30

## Slide 29: 3.4存储单元
R-S锁存器
门控D锁存器
寄存器

## Slide 30: R-S锁存器
由两个与非门交叉耦合构成，能够存储一个位的信息。
从静态（R和S都为1）开始工作。
R=1，S=1
R=1，S=0
S=1，R=0
R=0，S=0
1
0

## Slide 31: 保持
R、S同时为1，输出可能为1或者0.
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

## Slide 32: 清0
R：清0端
假设开始时输出为1，然后将R变为0。
输出变为0。
.
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
Notes: 32
Setting R to zero forces b (and B) to 1, which forces a (and A) to zero.
This is a stable state, because R=0 and A=0 means b=1.
Bring R back to one then keeps the output at zero.
What is the result if we start with a=0?

## Slide 33: 置1
S： 置1端。
假设开始时输出为0，然后将S变为0。
输出变为1.
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
Notes: 33
Setting S to zero forces a (and A) to 1, which forces b (and B) to zero.
This is a stable state, because S=0 and B=0 means a=1.
Bring S back to one then keeps the output at one.
What is the result if we start with a=1?

## Slide 34: R-S锁存器
R = S = 1
保持
S = 0, R=1
  置1
R = 0, S = 1
  清0
R = S = 0
  禁止使用

## Slide 35: R-S锁存器的特点
1。无控制信号，由RS端直接控制
2。S：直接置1端
R：直接清0端

## Slide 36: 门控D锁存器
2个输入： D (data) ， WE (write enable)
  当WE = 1, 锁存器输出为D的值。
    S = NOT(D), R = D
  当WE = 0,锁存器保持。
    S = R = 1
Notes: 36
The D-latch is used to store a single data bit. The latch is set to the value of D whenever WE=1; when WE=0, the current value is stored, no matter what D becomes.
Using D and not(D) to control S and R makes it easier to ensure that S and R are never zero at the same time.
WE allows us to control when a new value is written to the latch.

## Slide 37: 寄存器
寄存器存放多位数据。
4-bit寄存器

## Slide 38: 多位数据表示
1. 从右到左表示数据位 从(0)到(n-1)位
2. 可使用位地址表示
A = 0101001101010101
A[2:0] = 101
A[14:9] = 101001
0
15

## Slide 39: 主从锁存器

## Slide 40: 3.5内存的概念
内存由一定数目的位置组成，其中每个位置可以被单独识别并存放一个数据。
•
•
•
k = 2n
locations
m bits
寻址空间:
可独立识别的位置总数
（通常为2的整数次幂）
寻址能力:
每个内存位置中包含的bit数目
(例如：每个位置存取一个字节)

## Slide 41: 22 x 3-bit内存
address
decoder
word select
word WE
address
write
enable
input bits
output bits
Notes: 41
Decoder asserts one of the word select lines, based on address.
Word select activates one of the output AND gates, which drives the selected data to the output OR gate. (For a read, this is basically a MUX -- decoder ANDed with signals, results ORed together.)
When writing, the only WE bits for the proper word are asserted (based on decoder again).

## Slide 43: 3.6时序电路
状态机
组合逻辑
电路
存储单元
输入
输出

## Slide 44: 时序与组合
两类密码锁
4
1
8
4
30
15
5
10
20
25
组合：
数值正确即可开锁.
时序：
数值和顺序都正确才能开锁.

## Slide 45: 状态
系统在特定时刻和特定条件下的快照。
例如:
  1.记分牌可以代表篮球比赛的状态
    比分，剩余时间，控球方等。
  2. X或者O的位置可以描述游戏“三子连珠”的状态。

## Slide 46: 有限状态机
有限状态机的5个组成部分:
有限状态
有限外部输入
有限对外输出
显式任意状态间转移
显式对外输出操作
  输入可产生状态转移
  输出同每个状态或每个转移有关

## Slide 47: 状态图
状态图(State Diagram)是时序逻辑电路状态转换图的简称， 它能够直观地描述时序逻辑电路的状态转换关系和输入输出关系。

## Slide 48: 状态图
在状态图中，电路的状态用状态名符号外加圆圈(称为状态圈)来表示，状态转换的方向用箭头来表示，箭头旁以X/Z的形式标出转换的输入条件X和相应的电路输出Z，如图所示。该图读法如下：当电路在时刻tn处于现态Si而输入为X时，电路输出为Z；在时刻tn+1，电路将转换到次态Sj。

## Slide 49
【例】 某时序逻辑电路的状态图如图所示。假定电路现在处于状态S0，试确定电路输入序列为X=1000010110时的状态序列和输出序列，并说明最后一位输入后电路所处的状态。
解 根据电路的状态图、初始状态及输入序列，可以推导如下：
状态图

## Slide 50
时刻 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
输入X 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
现态 S0 S1 S2 S3 S0 S0 S1 S2 S0 S1
次态 S1 S2 S3 S0 S0 S1 S2 S0 S1 S2
输出Z 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
可见，当电路处于初始状态S0且输入序列X=1000010110时， 状态序列为S1S2S3S0S0S1S2S0S1S2，Z输出序列为0001000100， 最后一位输入后电路处于S2状态。

## Slide 51: 状态表
电路所有可能的输入组合列在表的顶部，所有的状态作为现态列在表的左边， 对应的次态和输出填入表中。该表读法如下：当电路在时刻tn处于现态Si而输入为X时，电路输出为Z；在时刻tn+1， 电路将转换到次态Sj。 
状态图和状态表可以相互转换。例如，图所示状态图可转换为表所示的状态表，反过来也一样。表中Sn表示现态， Sn+1表示次态。

## Slide 52
状态表的结构

## Slide 53
上例的状态表

## Slide 54: 密码锁状态
密码锁的4种状态，以A-D表示： A: 闭锁状态，且无外部操作。
B: 闭锁状态，刚完成R13操作。
C: 闭锁状态，已完成R13-L22操作序列。
D: 开锁状态。

## Slide 55: 状态图
状态节点和节点间的连线组合。

## Slide 56: 时钟
通常，状态转移是通过时钟来触发的。
在每个时钟周期的开始，基于当前状态和外部输入，状态机进行转换。
“1”
“0”
time
一个时钟周期

## Slide 57: 有限状态机的实现
  组合逻辑电路：
  决定输出和下一个状态。
存储单元
存储各种状态。
时钟
状态机
组合逻辑
电路
存储单元
输入
输出

## Slide 58: 例子
  交通警告牌
  No lights on
  1 & 2 on
  1, 2, 3, & 4 on
  1, 2, 3, 4, & 5 on
  (repeat as long as switch is turned on)
DANGER MOVE RIGHT
1
2
3
4
5

## Slide 59: 状态图
State bit S1
State bit S0
Switch on
Switch off
Outputs
Transition on each clock cycle.

## Slide 60: 真值表
Outputs
(depend only on state: S1S0)
S1 | S0 | Z | Y | X
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Lights 1 and 2
Lights 3 and 4
Light 5
Next State: S1’S0’ (depend on state and input)
In | S1 | S0 | S1’ | S0’
0 | X | X | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
Switch
Whenever In=0, next state is 00.

## Slide 61: 逻辑实现
Master-slave flipflop

## Slide 62: 存储单元: 主从锁存器
一对D锁存器构成一个主从锁存器，将当前状态和下一状态分离。
During 1st phase (clock=1), previously-computed state becomes current state and is sent to the logic circuit.
During 2nd phase (clock=0), next state, computed by logic circuit, is stored in Latch A.

## Slide 63: 从逻辑电路到数据通路
数据通路：计算机用来处理信息所用到的所有逻辑电路
Example: LC-3 的数据通路（下一页）.
组合逻辑
  Decoders（译码器） -- 把指令转换成控制信号
  Multiplexers（选择器） -- 选择输入和输出
  ALU (算术和逻辑运算单元) – 对数据进行运算操作
时序逻辑
  状态机 -- 产生控制信号，负责数据移动
  寄存器和锁存器 – 存储部件

## Slide 64: LC-3 数据通路
Combinational
Logic
State Machine
Storage

## Slide 65: 3.7 LC-3计算机的数据通路

## Slide 66: 习题
3.31
3.33
3.34
3.41
3.43

## Slide 67: 小结
MOS管
组合逻辑
内存
时序电路

## Slide 68
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.11
3.16
3.17
3.18
3.23
3.24
3.26
3.28
3.30
3.31
3.33
3.34
3.41
3.43