## Slide 1
计算机网络
Computer Network
授课人
邹永攀
日期
2025年4月3日
Computer Network Curriculum

## Slide 2
本章概览
传输层
传输层协议概述
传输控制协议TCP
基本概念
协议对比
传输层的功能；与上下层之间的关系
进程、接口、套接字、端口号、进程标识
多路复用与多路分解
3.1~3.2，理解
用户数据报协议UDP
协议主要特点及适用范围
数据报格式（尤其报头）
校验和
协议主要特点及适用范围
数据报格式（尤其报头）
连接建立与释放
滑动窗口与确认重传
滑动窗口与流量控制
拥塞窗口与拥塞控制
源端口号、目的端口号
发送序号、确认序号
URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN
报头长度、窗口、校验和
三次握手
四次挥手
重点
3.3，较为简单，要求理解，尤其报文格式及校验和计算

## Slide 3
3.1 传输层的基本概念
3.1.1 传输层的基本功能
  根本目的：在网络层提供的数据通信服务基础上，实现主机进程间可靠服务，实现“端到端”服务（主机-主机 → 端-端）
  两大功能：
    加强、弥补网络层提供的网络服务
    进一步提供进程间“可靠”通信机制
  关键属性：传输层协议软件属于OS内核软件而非用户软件！
传输层的不同协议可靠的内涵有所不同，如UDP的可靠性弱于TCP的可靠性
区别于点到点通信（IP层），端到端即发送端到接收端，包含多段通信链路（即多个点到点通信）

## Slide 4
3.1 传输层的基本概念
3.1.2 传输层与应用层和网络层的关系
5
4
3
2
1
传输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
传输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3

## Slide 5
3.1 传输层的基本概念
3.1.2 传输层与应用层和网络层的关系
硬件+软件
实现传输层协议！

## Slide 6
3.1 传输层的基本概念
3.1.3 应用进程、传输层接口与套接字
  传输层协议在本地主机操作系统控制下，为应用程序提供确定的服务
  网络层解决IP地址，传输层解决进程标识
  套接字：建立网络应用程序的可编程接口（应用编程接口API）

## Slide 7
3.1 传输层的基本概念
3.1.4 网络环境中的应用进程标识
  应用进程标识的基本方法：
    传输层进程寻址：通过TCP/UDP端口号实现
    套接字：IP地址+端口号，比如：202.1.2.5:80
Q：端口号就可以吗？
Q：套接字就可以吗？

## Slide 8
3.1 传输层的基本概念
3.1.4 网络环境中的应用进程标识
  应用进程标识的基本方法：
    进程标识三元组：协议、本地地址、本地端口，也叫半相关
      比如：TCP, 202.1.2.5:3022
    进程通信标识五元组：协议、本地地址、本地端口、远程地址、远程端口号，也叫全相关
每一行表示一个传输层通信连接，如第一行表示一个通信连接
( 协议=tcp, 本地地址=192.168.0.7，本地端口=54470, 远程地址=172.217.6.127，远程端口=443 )

## Slide 9
3.1 传输层的基本概念
3.1.4 网络环境中的应用进程标识
  端口号的分配方法：
    熟知端口号：给每种服务器分配的确定的全局端口号，也叫公认端口号，范围在0~1023，统一分配与控制
    注册端口号：在IANA注册的端口号，没有明确的定义服务对象，不同程序可根据实际需要自己定义，范围在1024~49152
    临时端口号：客户端程序使用的临时端口号，由客户端上TCP/IP软件随机选取，范围在49152~65535
为什么服务器采用熟知端口号而客户端采用临时端口号？
常见网络服务如Web，电邮，FTP，DNS服务器端口号是多少？

## Slide 10
3.1 传输层的基本概念
3.1.4 网络环境中的应用进程标识
  端口号的分配方法：
表5-1 UDP常用的熟知端口号 |  |  |  | 表5-2 TCP常用的熟知端口号 |  | 
端口号 | 服务进程 | 说 明 |  | 端口号 | 服务进程 | 说 明
53 | Domain | 域名服务 |  | 20 | FTP | 文件传输（数据连接）
67/68 | DHCP | 动态主机配置协议 |  | 21 | FTP | 文件传输（控制连接）
69 | TFTP | 简单文件传输协议 |  | 23 | TELNET | 网络虚拟终端协议
111 | RPC | 远程过程调用 |  | 25 | SMTP | 简单邮件传输协议
123 | NTP | 网络时间协议 |  | 80 | HTTP | 超文本传输协议
161/162 | SNMP | 简单网络管理协议 |  | 119 | NNTP | 网络新闻传输协议
520 | RIP | 路由信息协议 |  | 179 | BGP | 边界路由协议

## Slide 11
3.1 传输层的基本概念
3.1.5 传输层的多路复用与多路分解
运行TCP/IP协议主机可能同时运行不同应用层协议和应用程序
类比寄快递
数据类别不同
数据来源不同

## Slide 12
3.2 传输层协议的特点及对比
表5-3 TCP与UDP协议比较 |  | 
特征/描述 | TCP | UDP
一般描述 | 允许应用程序可靠地发送数据，功能齐全 | 简单、高速，只负责将应用层与网络层衔接起来
面向连接与无连接 | 面向连接，在TPDU传输之前需要建立TCP连接 | 无连接，在TPDU传输之前不需要建立UDP连接
与应用层的数据接口 | 基于字节流，应用层不需要规定特点的数据格式 | 基于报文，应用层需要将数据分成包来传送
可靠性与确认 | 可靠报文传输，对所有的数据均要确认 | 不可靠，不需要对传输的数据确认，尽力而为地交付
重传 | 自动重传丢失的数据 | 不负责检查是否丢失数据和重传
开销 | 低，但高于UDP | 很低
传输速率 | 高，但低于UDP | 很高
适用的数据量 | 从少量到几个GB的数据 | 从少量到几百个字节的数据
适用的应用类型 | 对数据传输可靠性要求较高的应用，例如文件与报文传输 | 发送数量比较少，对数据传输可靠性要求低的应用，例如IP电话、视频会议、多播与广播

## Slide 13
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.1 UDP协议的主要特点
  无连接、不可靠：开销低、尽力而为
  面向报文的传输层协议：UDP 对应用层传递下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 层一次向对方交付一个完整的报文
  没有拥塞控制：网络出现的拥塞时，UDP不会使源主机的发送速率降低，适合实时通信应用
  首部开销小：只有8字节
IP 数据报的数据部分
IP 头部
IP 层
UDP 头部
UDP 用户数据报的数据部分
传输层
应用层报文
应用层

## Slide 14
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.1 UDP协议的适用范围
  对性能的要求高于对数据完整性的要求
  视频播放实时交付的要求高于对数据交付可靠性要求（可丢失个别数据包）
  需要“简短快捷”的数据交换
  简单的请求与应答报文交互
  需要多播和广播的应用
  源主机以恒定速率发送报文，拥塞发生时允许丢弃部分报文

## Slide 15
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.2 UDP数据报格式
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 16
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.2 UDP数据报格式
  端口号：包括源端口号和目的端口号，分别表示发送方和接收方的进程端口号，各为2字节
  UDP总长度：包括报头在内的用户数据报的总长度，2字节
  校验和：用于检查整个数据报（含报头）是否传输出错，可选，若无，填0
意味着什么？

## Slide 17
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.2 UDP数据报格式

## Slide 18
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.2 UDP数据报格式
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 19
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.3 UDP校验和计算
校验和计算：伪报头+UDP数据报
伪报头：验证UDP数据报是否正确传送到目的进程
等于UDP总长度，不含伪报头
这是发送到网络层的内容
用来计算“校验和”字段的内容：初始设置“校验和”字段=0，然后运行checksum算法对蓝色框内容计算出结果并填入“校验和”字段然后将红色框起的内容发送到网络层

## Slide 20
3.3 用户数据报协议UDP
3.3.3 UDP校验和计算
思考题：
（1）为什么要使用UDP？让用户进程直接发送原始的IP分组不就足够了吗？
（2）UDP协议要求一个UDP数据报的数据字段长度必须是16位比特的整数倍，不足补0。为什么？
（3）请查找checksum 源代码，理解checksum工作原理的细节。